## Slide 1
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Τρακάδας Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Μανιάτης Σωτήρης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, ΑΔΑΕ
Αντιμετώπιση Ευπαθειών του Πρωτοκόλλου SS7 σε Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας

## Slide 2: Νομοθετικό Πλαίσιο
Αυτοί οι κανονισμοί επιβάλλουν την εφαρμογή
Οργανωτικών Δομών
Τεχνικών Μέτρων
Διαδικασιών
Απόφαση 205/2013
Κανονισμός για την
Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
(ΦΕΚ 1742/Β/15.7.2013)
Απόφαση 165/2011
Κανονισμός για τη
Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
(ΦΕΚ 2715/Β/17.11.2011)
Νόμοι
Κανονισμοί
Σύνταγμα / Ενωσιακό Δίκαιο

## Slide 3: Δημοσιότητα

## Slide 4: Το πρωτόκολλο SS7 – Γενικά
Γενικές Πληροφορίες
  Σύνολο πρωτοκόλλων για παροχή υπηρεσιών σε δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
  Αναπτύχθηκε στις δεκαετίες 70 και 80
  Χρησιμοποιείται στα δίκτυα κινητής 2G/3G
    4G/5G – DIAMETER / ...
Βασική Αιτία Ευπαθειών
  περιβάλλον εμπιστοσύνης  ανοιχτό περιβάλλον
    Παγκοσμίως: 5 δις χρήστες, 2000 πάροχοι, 220 χώρες (πηγή: GSMA)
  Έλλειψη μηχανισμών ασφάλειας (αυθεντικοποίηση)
  Πάροχοι: τηλεπικοινωνιακοί, περιεχομένου, υπηρεσίες που βασίζονται στον εντοπισμό θέσης, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, …

## Slide 5: Το πρωτόκολλο SS7 – Αρχιτεκτονική
SS7
SS7
GW
GW
SS7 Interconnect
SMSC
HLR
MSC/VLR
MSC/VLR
SMSC
HLR
MSC/VLR
MSC/VLR
Πάροχος Α
Πάροχος Β
2G
3G
BSC
RNC
BSC

## Slide 6: Το πρωτόκολλο SS7 – Στοίβα
Mobile Application Part (MAP)
CAMEL Application Part
(CAP)
Transaction Capabilities Application Part (TCAP)
Signalling Connection
Control Part (SCCP)
Message Transfer Part
(MTP)

## Slide 7: Το πρωτόκολλο SS7 – Απειλές
Αποκάλυψη Πληροφοριών Χρηστών/Συνδρομητών
Υποκλοπή (Interception)
Άρνηση Υπηρεσίας (DoS)
Απάτη (Fraud)
Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Spam)
Εντοπισμός γεωγραφικής θέσης
Ανάκτηση IMSI
Εύρεση Υπολοίπου
Κλήσεις, SMS, κίνηση διαδικτύου,…
Διαθεσιμότητα υπηρεσιών δικτύου
Συνδεσιμότητα χρήστη
Αποφυγή Χρέωσης
Απενεργοποίηση ορίων τιμολόγησης
Χρέωση τρίτων
Ογκώδης αποστολή SMS & κλήσεων
Αποκάλυψη Πληροφοριών Δικτύου
Ανάκτηση δεδομένων
διαμόρφωσης δικτύου

## Slide 8: Το πρωτόκολλο SS7 – Απειλές
Πηγή: “Signalling Security in Telecom SS7/Diameter/5G – EU level assessment of the current situation”, ENISA, March 2018

## Slide 9: Το πρωτόκολλο SS7 – Απειλές
Πηγή: “SS7 Vulnerabilities and Attack Exposure Report”, Positive Technologies, 2018

## Slide 10: Το πρωτόκολλο SS7 – Απειλές
Πηγή: “SS7 Vulnerabilities and Attack Exposure Report”, Positive Technologies, 2018

## Slide 11: Το πρωτόκολλο SS7 – Αντιμετώπιση Ευπαθειών
Παρακολούθηση κίνησης σε πραγματικό χρόνο
  Φιλτράρισμα Μηνυμάτων
  Σε ποιους κόμβους; Στα άκρα του δικτύου; SS7 firewall;
Διατήρηση αρχείων καταγραφής
  Εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση
  Για πόσο χρόνο; Όγκος δεδομένων; Κόστος…
Δυνατότητα ανάλυσης αρχείων καταγραφής
  Στατιστική ανάλυση / Stateful analysis
  Εύρεση ανωμαλιών και αποκλίσεων από τον «μέσο όρο»
  Συσχετισμός δικτύου προέλευσης με συνδρομητή
  Ανάλυση Περιστατικών Ασφάλειας
Ειδικά μέτρα προστασίας
  Ενεργοποίηση SMS Home Routing
  Αποφυγή Optimal Call Routing

## Slide 12: Το πρωτόκολλο SS7 – Αντιμετώπιση Ευπαθειών
Πηγή: “Signalling Security in Telecom SS7/Diameter/5G – EU level assessment of the current situation”, ENISA, March 2018

## Slide 13: Το πρωτόκολλο SS7 – Αντιμετώπιση Ευπαθειών
Τεχνικές Συστάσεις GSMA
  GSMA FS.11 SS7 Interconnect Security Monitoring and Firewall Guidelines
    Τρεις Κύριες Κατηγορίες Μηνυμάτων Σηματοδοσίας
      Κατηγορία 1: μηνύματα εντός του δικτύου (block)
      Κατηγορία 2: μηνύματα από home network (intra-packet analysis)
      Κατηγορία 3: μηνύματα από visited network (advanced inter-packet analysis)
  GSMA FS.07 SS7 and SIGTRAN Network Security Issues
  GSMA IR.71 SMS SS7 Fraud Prevention
  GSMA IR.82 SS7 Security Network Implementation Guidelines
Global Titles (GT) Black Lists
Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους παρόχους
Ανταλλαγή σηματοδοσίας μέσω συγκεκριμένων «ασφαλών» καναλιών με σημαντικούς διασυνδεδεμένους παρόχους
Αποφυγή λαθών διαμόρφωσης δικτύου
Συμμόρφωση με Κανονιστικό Πλαίσιο ...

## Slide 14: Ο ρόλος της ΑΔΑΕ
Κανονιστικό Πλαίσιο ΑΔΑΕ
  Απόφαση 165/2011, Άρθρο 10 «Πολιτική Ασφάλειας Δικτύου», παρ. 10.3.4 «… το υπόχρεο πρόσωπο οφείλει να επιλέγει, να ενεργοποιεί και να παραμετροποιεί όλους τους κατάλληλους μηχανισμούς ασφάλειας, εκμεταλλευόμενο τις δυνατότητες και μεθόδους ασφάλειας που διαθέτουν (αναφέρεται ενδεικτικά η κρυπτογράφηση), τις διεθνείς, ευρέως αποδεκτές πρακτικές και πρότυπα…»
Ερωτηματολόγιο προς παρόχους (2015)
  Παράγοντες που σχετίζονται με ευπάθειες δικτύων 2G/3G (αλγόριθμοι κρυπτογράφησης, αλγόριθμοι αυθεντικοποίησης, …)
  Παράγοντες που σχετίζονται με ευπάθειες πρωτόκολλου SS7
Συστάσεις Σκανδιναβικών χωρών (2015) και επικοινωνία με ENISA
Απάντηση σε Ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2016) μέσω Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής
Τεχνική Σύσταση της ΑΔΑΕ για την Αντιμετώπιση Ευπαθειών Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας (2017)
  Διαβούλευση με ΕΕΤΤ/παρόχους (2016-2017)
  Ανακοίνωση Σεπτ. 2017 (όχι δημόσια διαθέσιμη)
Στο μέλλον:
  Συνεργασία με άλλους φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ENISA, ρυθμιστικές αρχές)
  Εποπτεία, Καταγραφή Κατάστασης, Παρεμβάσεις
  Μελέτη πρωτόκολλων σηματοδοσίας δικτύων νέας γενιάς

## Slide 15
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας !!!
www.adae.gr